Вимоги безпеки до місць проведення навчального процесу

Вимоги до спортивних споруд (спортивних залів)

- Приміщення спортивних залів, розміщені в них обладнання повинні задовольняти вимогам будівельних норм: ДБНВ.2.2-3-97 «Будинки і споруди навчальних закладів», ДБН 360-92 «Містобудування, планування міських та сільських поселень», ВСН 46-86 «Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения. Нормы проектирования», санітарних норм і правил: ДСанПіН 5.2.2.008-98 «Санітарні правила і норми устаткування утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організацій навчально-виховного процесу», СП 1567-76.

- Відповідно до ДСанПіН 5.2.2.008-98 Санітарні правила і норми устаткування утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організацій навчально-виховного процесу» кількість місць у спортивному залі під час проведення занять слід встановлювати 2,8 м2 на одного учня. Заповнювати зал понад установлену норму забороняється.

- Підлоги у спортивних залах повинні бути пружними, без щілин і застругів, мати рівну горизонтальну й неслизьку поверхню. Матеріали, що використовуються для обладнання і оздоблення спортивних залів, повинні відповідати вимогам чинних документів, узгоджених з Міністерством охорони здоров’я України. Підлоги не повинні деформуватися від миття і до початку занять мають бути сухими і чистими.

- Стіни спортивних залів повинні бути рівними, чистими, гладенькими, пофарбованими у світлі тони на всю висоту панелей фарбами, що дають змогу легко виконувати вологе прибирання приміщення. Пофарбування має бути стійким проти ударів м’яча,  не обсипатися і не забруднювати у разі доторкування до стін. Стеля залу повинна мати пофарбування, що не осипається, стійка проти ударів м’яча.

- На вікнах спортивних залів та світильниках слід встановлювати захисну огорожу від ударів м’яча; вікна повинні мати фрамуги, що можна відчинити, стоячи на підлозі.

- Приміщення горища спортивного залу потрібно утримувати в чистоті і замикати на замок. Ключі від приміщень горища повинні зберігатися у певному місці, доступному для одержання їх у будь-який час доби. У приміщеннях горища не дозволяється влаштовувати склади спортивного інвентарю та навчального обладнання.

- Освітленість спортивного залу має відповідати вимогам СНиП І-4-79 «Естественное и искусственное освещение» та СП 1567-7 «Санитарные правила устройства содержания мест занятий по физической культуре и спорту».

- Коефіцієнт природної освітленості спортивних залів, який показує, у скільки разів  освітленість у приміщенні менше освітленості ззовні будівлі, повинен бути не нижчий за 1,5 %.

- Штучне освітлення закритих спортивних споруд має відповідати вимогам СНиП ІІ-4-79 «Естественное и искусственное освещение».

- Як джерело світла для залів, треба використовувати або люмінесцентні світильники типу стельових плафонів, що мають безшумні пускорегулювальні апарати або світильники з лампами розжарювання повністю відбитого чи переважно відбитого світлорозподілу; при цьому використовувати світильники із захисними кутами не менше як 300  не дозволяється.

- Вентиляція спортивних споруд повинна здійснюватися природним наскрізним способом провітрювання залу через вікна та фрамуги, а також за допомогою спеціальних вентиляційних припливно-витяжних пристроїв.

- Вентиляція та опалення повинні забезпечувати повітрообмін під час занять фізкультурою – 80 м3 / год. на одну людину і температуру повітря не нижчу за 150 С відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-98 «Державні санітарні правила і норми устаткування, утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організацій навчально-виховного процесу».

- Електрична мережа, що забезпечує спортивний зал електроенергією, повинна бути обладнана рубильниками або двополюсними вимикачами відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Рубильники повинні встановлюватися поза приміщенням – у коридорі, на сходовій площадці, тощо. На всіх штепсельних розетках мають бути встановлені запобіжні заглушки і зроблені написи про величину напруги.

- Відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-98 «Державні санітарні правила і норми устаткування, утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організацій навчально-виховного процесу» температура в роздягальнях для дітей повинна бути не нижча за 18-20 0 С; у душових – 25 0 С.

- У приміщеннях основних спортивних споруд на видному місці повинен бути розміщений план евакуації учнів на випадок пожежі згідно з НАПБ В.01.050-98/920 «Правила пожежної безпеки для закладів, установ, організацій системи освіти України». У ньому має передбачено виведення дітей з території та усіх приміщень і місць проведення занять фізкультурою і спортом, в тому числі з усіх допоміжних приміщень.

- Двері евакуаційних виходів у спортивних залах дозволяється замикати тільки із середини за допомогою засувок, крючків або засувів, що легко відмикаються. Не дозволяється забивати наглухо або захаращувати двері запасних виходів із спортивного залу.

- Відповідно до НАПБ В.01.050-98/920 «Правила пожежної безпеки для закладів, установ, організацій системи освіти України» спортивний зал і прилеглі до нього рекреації повинні бути обладнані пінними або порошковими вогнегасниками у кількості не менше 2 на приміщення.

Норми штучної освітленості в закритих спортивних спорудах під час занять фізичною культурою в загальноосвітніх навчальних закладах

| Найменування виду спорту | Найменша освітленість, лк | Площина і зона, в яких нормується освітленість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивні ігри: | Потрібно передбачити захист світильників від ударів м’яча. |
| Баскетбол, волейбол, гандбол, футбол: | 200 | Горизонтальна на рівні підлоги |  |
| при люмінесцентних лампах | 75 | Вертикальна, на висоті від підлоги до 2 м. | Вертикальна освітлюваність – на рівні площині, що проходить через повздовжню вісь залу з обох його боків. |
| при лампах розжарювання | 100 | Горизонтальна на рівні підлоги |  |
|  | 50 | Вертикальна, на висоті від підлоги до 2 м. |  |
| Гімнастика спортивна та художня, боротьба, легка атлетика: |  |
| а)при люмінесцентних лампах | 150 | Горизонтальна, на рівні підлоги, килима, помосту. |  |
| b)при лампах розжарювання | 100 |  |  |
| Уроки фізичної культури в навчальному закладі: |  |
| а)при люмінесцентних лампах | 200 | Горизонтальна на поверхні підлоги |  |
|  | 75 | Вертикальна, на висоті від підлоги до 2 м. |  |
| b)при лампах розжарювання | 100 | Горизонтальна на поверхні підлоги |  |
|  | 50 | Вертикальна, на висоті від підлоги до 2 м. |  |

Норми освітленості відкритих спортивних майданчиках під час занять фізичною культурою

за СНиП ІІ-4-79 «Естественное и искусственное освещение»

| Найменування виду спорту | Найменша освітленість (загальна), лк | Площина і зона, в яких нормується освітленість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивні ігри, гімнастика, єдиноборства: |
| Баскетбол, волейбол, гандбол, | 50 | Горизонтальна – на поверхні майданчика. | Вертикальна освітленість повинна бути забезпечена на площині, яка проходить через повздовжню вісь майданчика з обох боків |
| гімнастика, | 30 | Вертикальна, на висоті від 1 до 5 м від поверхні майданчика. |  |
| боротьба | 30 | Горизонтальна – на поверхні майданчика. |  |
| Легка атлетика: |  |
| Стрибки у довжину | 50 | Горизонтальна на поверхні ями і на відстані не менше, ніж за 20 м. до ями на доріжці. |  |
| Стрибки у висоту | 50 | Горизонтальна в зоні відштовхування і приземлення. |  |
| Штовхання ядра | 30 | Горизонтальна на поверхні і середині кільця й сектора. |  |
| Метання гранати, м’яча, диска | 50 | Горизонтальна на поверхні доріжки для розбігу не менше як 10 м. перед планкою. |  |
| У секторі для приземлення спортивного інвентарю | 30 | Вертикальна на відстані 15 м. від поверхні сектора. |  |
| Бігова доріжка | 50 | Горизонтальна на поверхні доріжки. |  |